## Slide 1
Ai4Energy · 20 分钟技术分享
ESML × MMPROPS
从分子到电网：能源系统的建模与物性计算
声明式模型 · 编译求解 · 独立物性引擎 · MIT 客户端
2026 · Ai4Energy
Notes: 开场 40 秒。先给结论：今天讲两个引擎，一个把模型变成可解系统，一个把物性变成可调用服务。不要念标题，直接说“从分子到电网”这句话。

## Slide 2
01 / 为什么
两道坎：模型怎么变成可解系统，物性从哪里来
建模
手写 Newton、稀疏雅可比、初值、事件……
每换一个模型，重来一遍。
结果：换模型不再重写求解器。
物性
状态点、饱和、闪蒸、相平衡；
关联式、单位、收敛各一套。
结果：一次调用拿到带单位的值。
我们做了两个引擎：一个管模型，一个管物性。
Ai4Energy · ESML / MMPROPS
02
Notes: 2 分钟。用听众自己的痛点开场：建模和物性各自有一套坑。强调不是“又一个求解器”，而是把重复劳动收进编译链。

## Slide 3
02 / ESML
把模型写成方程，剩下的交给编译器
声明式模型
展平 · 约简
结构分析
因果化 · 撕裂
求解 · 积分
XML / 方程
DAE / 指标
BLT / 分块
显式步 / 隐式块
牛顿 / BDF
→
→
→
→
同一份模型，稳态与动态共用一条编译链。
结构、单位、因果在编译期检查；不是运行时猜。
编译期：结构 / 单位 / 因果
运行时：数值 / 事件 / 积分
Ai4Energy · ESML / MMPROPS
03
Notes: 1 分 40 秒。从左到右讲五步，每步一句话；重点落在“编译链”而不是单个求解器。

## Slide 4
02 / ESML
一个模型长什么样
<modelType name="Decay">
<parameters>
<parameter name="lam" type="real"
default="0.5"/>
</parameters>
<variables>
<variable name="x" type="real"
role="state" initial="1.0"/>
</variables>
<equations>
<equation>Der(x) = -lam * x</equation>
</equations>
</modelType>
纯声明
• 变量 / 参数 / 方程
• 组件、连接、数组与序集
• 编译期做结构检查
• 同一模型可稳态、可动态
模型是数据；求解器是编译器的一部分。
Ai4Energy · ESML / MMPROPS
04
Notes: 1 分 20 秒。不要逐行念 XML；指出三件事：声明式、组件化、编译期检查。让听众知道模型不是脚本。

## Slide 5
02 / ESML
为什么不是一段脚本
结构分析
因果化 / 撕裂
一致初值 / 事件
BLT 分块、指标约简：
先知道哪些方程要一起解。
能显式算的显式算，
剩下尽量小的隐式块。
DAE 初值一致化；
事件定位不靠猜。
这些不是库函数，是编译链的一等公民。
Ai4Energy · ESML / MMPROPS
05
Notes: 1 分 20 秒。这一页回答“为什么不用 scipy 写脚本”。重点是工程判断：结构、因果、事件决定成败。

## Slide 6
03 / 实测
IEEE 300 潮流：4,604 个未知量
4,604
0.32 s
0 error
展平未知量
整进程墙钟（本机 release）
XSD 校验
$ esml solve .../cases/case300.comp.esml -L library --json
{"apiVersion":"esml.solve/v1",
"system":"Grid","unknowns":4604, ...}
b1.net.Vm 1.0284201463
b1.net.Va 0.1041501799
b2.net.Vm 1.0353403863
学术版 ≤16,384 未知量；IEEE 2869 / 1354 / 9241 需商业版。
学术版启动提示走 stderr；stdout 只有 JSON。
Ai4Energy · ESML / MMPROPS
06
Notes: 2 分 30 秒。先给三个数字，再展示命令与输出。强调 0.32 秒是整进程墙钟，不是内核时间；学术版覆盖范围要主动说清楚。

## Slide 7
03 / 实测
Python / Julia：一次性调用，MIT
Python
Julia
from esml import solve
out = solve(
"case300.comp.esml",
libraries=["library"],
)
print(out.unknowns,
out.values["b1.net.Vm"])
using ESML
out = solve(
"case300.comp.esml";
libraries=["library"],
)
println(out.unknowns,
out.values["b1.net.Vm"])
只通过公开 JSON 协议调用引擎，不含引擎代码。
pip install git+…@v0.1.0 · Pkg.add(url=…, rev="v0.1.0")
无状态：每次调用一个进程。
Ai4Energy · ESML / MMPROPS
07
Notes: 1 分 20 秒。两边代码几乎一样：一次性调用、不保留状态。强调 MIT 与“不含引擎代码”，这是采用的关键。

## Slide 8
04 / MMPROPS
物性：从状态点到相平衡
props
sat
flash
vle
envelope
T,p 状态点
rho / h / s / cp
饱和态
psat / rho / hfg
闪蒸
p,h 或 p,s
二元 VLE
泡点 / 露点
T-x-y 包络
固定 T
数值可带单位；输出 JSON / CSV / 文本。
水/蒸汽、制冷剂、二元混合物；数据包可替换。
Ai4Energy · ESML / MMPROPS
08
Notes: 1 分 40 秒。五个子命令一次讲完，不要展开；重点说“单位可带、输出可机读、失败响亮”。

## Slide 9
04 / MMPROPS
水蒸汽与甲烷-乙烷：实测值
量 | 值
水 rho（300 K / 1 bar） | 996.556338 kg/m3
水 h | 112653.679689 J/kg
水 psat（373.15 K） | 101417.996368 Pa
闪蒸 T / x | 372.755929 K / 0.258033
VLE p / y1（220 K） | 3993218.99 Pa / 0.847911
设计取舍
两相无定义量返回 null，不是 0
未收敛 / 超范围响亮失败
坏数据包不退回内嵌基线
VLE 只支持二元
所有数字可复跑：tutorials/water-steam。
Ai4Energy · ESML / MMPROPS
09
Notes: 2 分 20 秒。挑两三个数字讲，不要念表；重点讲右栏的失败语义——这是工程用户最在意的。

## Slide 10
05 / 工程
不是 demo：可复跑的工程判据
2,890
23/23
1,058
29
测试通过 / 0 失败
合入闸门 G0–G22
仓库内 .esml 模型
crate 数
每个数字都有日志和复跑命令。
全量测试 2890 passed / 0 failed / 32 ignored（271 个测试目标）；
合入闸门 23/23；conformance 语料与 XSD 对拍。
Ai4Energy · ESML / MMPROPS
10
Notes: 1 分 30 秒。这页建立信任：不是 demo，是可复跑的工程判据。数字要能报出来源。

## Slide 11
05 / 工程
XML 模型，一条命令校验
for f in common compute basic; do
curl -O "https://docs.ai4energy.cn/schema/esml-canonical-$f.xsd"
done
xmllint --noout --schema \
esml-canonical-basic.xsd model.esml
• canonical 命名空间
• MIT
• IEEE 300：0 error
https://docs.ai4energy.cn/schema/
XML 工具、CI、模型仓库都能在入库前校验；
不必启动求解器。
规范正文与语料：github.com/ai4energy/esml-language
Ai4Energy · ESML / MMPROPS
11
Notes: 1 分钟。XSD 是标准工作的抓手：编辑器、CI、模型仓库都能用。强调 MIT 与实测 0 error。

## Slide 12
06 / 分发
学术免费，商业授权；客户端 MIT
学术版
≤ 16,384 展平未知量
引擎核心：solve / simulate /
import / check
学术、教学、个人非商业免费
商业版
无规模限制 + DTIL
常驻会话 / predict / snapshot
商业用途需授权
mingtao.li@gmail.com
下载：ai4energy/esml · ai4energy/mmprops
客户端：esml-python · ESML.jl · mmprops-python · MMProps.jl（均 MIT）
Ai4Energy · ESML / MMPROPS
12
Notes: 1 分 10 秒。把边界讲清楚：学术版免费但有限；客户端 MIT；商业用途找邮箱。不要含糊。

## Slide 13
06 / 分发
谁适合现在试
课程 / 学生
电力 / 能源
过程 / 热力
IEEE 300、水蒸汽 / VLE、
十分钟教程
潮流、稳态 / 动态、
XSD 入库校验
物性、闪蒸、相包络、
数据包
第一英里问题按 bug 处理，24 小时内首响。
Ai4Energy · ESML / MMPROPS
13
Notes: 1 分钟。给三类人各自一个入口；强调反馈承诺，让听众知道试了不会石沉大海。

## Slide 14
06 / 分发
下一步：跑一个你自己的模型
ESML 下载
MMPROPS 下载
反馈与访谈
下载 → 教程 → 反馈
mingtao.li@gmail.com
从分子到电网。
Ai4Energy · ESML / MMPROPS
14
Notes: 1 分钟收尾。让听众扫一个码就好：ESML、MMPROPS、反馈。重复邮箱与 slogan，结束。

## Slide 15
备份
命令清单
# ESML
tar -xzf esml-academic-1.8.0-linux-x86_64.tar.gz
export ESML_HOME=$PWD/esml-academic-1.8.0-linux-x86_64
$ESML_HOME/esml solve \
$ESML_HOME/library/domains/power/cases/case300.comp.esml \
-L $ESML_HOME/library --json
# MMPROPS
tar -xzf mmprops-academic-0.6.0-linux-x86_64.tar.gz
export MMPROPS_HOME=$PWD/mmprops-academic-0.6.0-linux-x86_64
$MMPROPS_HOME/mmprops props --fluid water \
--t "300 K" --p "1 bar" --format json
教程：github.com/ai4energy/esml/tree/main/tutorials · 反馈：ai4energy.cn/feedback
Ai4Energy · ESML / MMPROPS
15
Notes: 备份页，不占 20 分钟。Q&A 时直接投这页给命令。